Redes de Computadores
Sérgio Lopes / 2011

---
Arquitecturas de Redes
- Organização lógica dos componentes (principalmente software) de uma rede
- Diferente de Tipologia (Organização física dos elementos que constituem a parte material da rede)

---
Componentes lógicos
- Camada
- Protocolo (recordar)
- Interface
- Serviços

---
Camada
- Elemento que realiza uma, ou um conjunto, de tarefas específicas
- Oferece um conjunto de serviços à camada seguinte (camada superior)
- Reduz a complexidade (dividir para conquistar)
- Vantagens associadas à segmentação

---
Protocolo
- Conceitos/regras pré-definidos que regulam a comunicação
- Troca PDUs (Protocol Data Unit)
- Vários protocolos por camada
- Podem estar dependentes da ligação ou ser completamente independentes – connection/connectionless

---
Interface
- Ligação entre duas entidades/pontos
- Possibilita a comunicação de entidades co dialectos diferentes
- Faz a ponte entre duas entidades

---
Serviços
- Fornecidos por uma cada à sua camada adjacente superior
- A ligação entre duas camadas (interface) é identificada pelo SAP (Service Acess Point)
- Os dados trocados designam-se SDU (Service Data Unit)

---
Camadas - Esquema
Camada 2
PDU
PDU
SAP
SAP
PCI
PCI
+
+
SDU
SDU
Camada 1
* PCI – Protocol Control Information

---
Modelo OSI
- OSI – Open Systems Interconnection model
- Esforço da IOS (Internation Organization for Standardization) para uniformizar a comunicação em redes
- Divide um sistema complexo (comunicação entre dois pontos) num conjunto de 7 camadas simples

---
7 Camadas do Modelo OSI
Aplicação
Application
Apresentação
Presentation
Sessão
Session
Transporte
Transport
Rede
Network
Ligação
Link
Física
Physical

---
Agrupamento das Camadas
Aplicação
Application
Apresentação
Presentation
HOST
Entrega de dados
entre dispositivos
Sessão
Session
Transporte
Transport
Rede
Network
REDE
Controlo de envio
de mensagens
Ligação
Link
Física
Physical

---
Camada 1 – Física/Physical
- Especificações físicas das ligações
- Conectores, materiais usados (cobre/optico)
- Voltagens, pinos, etc.
- Relação de um dispositivo com o meio de transmissão

---
Camada 2 – Ligação/Data Link
- Oferece mecanismos e procedimentos para a transferência de informação
- Detecção de erros e controlo de fluxo de dados
- Influenciada pelo protocolo usado, em alguns casos nem é usada além da correcção de erros
- Só conhece dispositivos na mesma rede

---
Camada 3 – Rede/Network
- Criação de percursos
- Detecção de endereços
- Oferece os mecanismos necessários ao envio de informação de tamanho variável de um dispositivo para outro
- Possui capacidades de roteamento

---
Camada 4 – Transporte/Transport
- Ligação entre as camadas de rede e as camadas de utilizador/host
- Oferece controlo de erros, de fluxo, recuperação de erros, segmentação, controlo de timeouts
- Similar a uma estação de correios

---
Camada 5 – Sessão/Session
- Controla as sessões de comunicação
- Permite iniciar, terminar ou manter sessões ou reiniciar
- Controla a ligação (simples, half-duplex e full-duplex)

---
Camada 6 – Apres./Presentation
- Efectua a tradução entre formatos de aplicação e formatos de rede
- Transforma os dados de rede num formato que as aplicações possam entender e usar

---
Camada 7 – Aplicação/Application
- Camada mais próxima do utilizador
- O utilizador e as aplicações interagem directamente com esta camada
- Última camada do modelo OSI

---
Modelo TCP/IP
- Por vezes designado “Modelo da Internet”
- É suportado pela Internet
- Inicialmente apontava para que toda a “inteligência” estivesse nos terminais
- Evolui bastante (proxies, caches, network address translators, firewalls)
- Dois protocolos: TCP e IP

---
Relevância do Modelo TCP/IP
- Mecanismo simples de transporte e entrega de pacotes
- Usa endereços universais permitindo identificar qualquer máquina no mundo
- Muitas vezes comparado com o modelo OSI – Mas é diferente em funcionamento e objectivo

---
Modelo TCP/IP vs. Modelo OSI
- Apenas 4 camadas em vez de 7
- Modelo descritivo e não de referência
- Foca-se na simplicidade e robustez (só se preocupa com transporte e QoS)

---
Camadas TCP/IP
Aplicação
Application
Protocolos
Transporte
Transport
Internet
Internet
Ligação
Link
Rede

---
(De)Construção de Pacotes

---
Protocolos Comuns
FTP
HTTP
SMTP
DNS
TFTP
Aplicação
TCP
UDP
Transporte
IP
Internet
Internet
Rede Local
Ligação

---
TCP vs. UDP
- TCP:
  - Pacotes sem perdas
  - Reconstrução da ordem
- UDP:
  - Ordem irrelevante
  - Perdas frequentes ou sem afectarem a transmissão